## Slide 1: 计算机网络链路层编程
小组成员：
2019.4.23

## Slide 2
……
设计思路
运行演示
……
演示内容
循环冗余校验CRC生成和校验程序
基于停止等待协议的可靠通信
基于连续ARQ协议的可靠通信
实现透明传输
程序

## Slide 3
设计思路
计算并添加CRC校验
和
getSendMassage函数
getRemainder函数
计算余数
检查接收到的帧是否正确
checkReceiveMassage函数
循环冗余校验CRC生成和校验程序

## Slide 4: 计算CRC检验和
#得到发送的数据：数据+CRC校验和
def getSendMassage(info,infoL,gen=genValue,genL=genLen):
massage=addTail(info,genL) #尾部添加零
massageL=infoL+(genL-1)
#求余数
remainder=getRemainder(massage,massageL,gen,genL)
massage^=remainder #减去余数
return massage,massageL,remainder

## Slide 5: 计算CRC余数
#求余数
def getRemainder(value,valueL,gen,genL):
pass
res=value>>(valueL-genL)
for i in range(valueL-genL+1):
if(res>>(genL-1)):
res^=gen
if i!=valueL-genL:
res<<=1
res&=(~(1<<17))
res|=((value&(1<<(valueL-genL-1-i)))>>(valueL-genL-1-i))
return res

## Slide 6: 检查接收到的帧
#检查接收到的数据：余数是否为0
def checkReceiveMassage(massage,massageL,gen=genValue,genL=genLen):
remainder=getRemainder(massage,massageL,gen,genL)
if remainder==0: #余数为零，正确
return True,remainder
else:
return False,remainder

## Slide 7
运行结果
计算得到的余数
发送帧
接收的数串
余数不为0

## Slide 8
设计思路
比特填充
数据遇到连续5个1，添0
数据遇到连续5个1，剔除0
比特填充复原
字节填充
添加转义字和标志字
透明传输程序
字节填充复原
剔除转义字和标志字

## Slide 9: 比特填充
InfoStringAfterFill=‘’ #填充后的数串
#比特填充
count=0
for i in InfoString1:
if(i=='0'):
count=0
InfoStringAfterFill+='0'
else:
count+=1
if count==5:#连续5个1后填充0
count=0
InfoStringAfterFill+='1'
InfoStringAfterFill+='0'
else:
InfoStringAfterFill+='1'

## Slide 10: 比特填充复原
#比特填充还原数据
InfoString=‘’ #还原后的数串
for i in range(len(InfoStringAfterFill)):
if flag==1:
flag=0
continue
if(InfoStringAfterFill[i]=='0'):
count=0
InfoString+='0'
else:
count+=1
if count==5:
count=0
InfoString+='1'
if(InfoStringAfterFill[i+1]==‘0’): #连续5个1后的0剔除
flag=1
else:
InfoString+='1'

## Slide 11: 字节填充
#字节填充：标志字节7EH、转移字节5CH
InfoStringAfterFillbyte=bytearray()
for i in range(len(InfoStringbyte)):
if InfoStringbyte[i]==flagByte[0]:
InfoStringAfterFillbyte+=escByte[0:1]
InfoStringAfterFillbyte+=flagByte[0:1]
elif InfoStringbyte[i]==escByte[0]:
InfoStringAfterFillbyte+=escByte[0:1]
InfoStringAfterFillbyte+=escByte[0:1]
else:
InfoStringAfterFillbyte+=InfoStringbyte[i:i+1]
InfoStringAfterFill=''
for i in range(len(InfoStringAfterFillbyte)):
InfoStringAfterFill+='{:02X}'.format(InfoStringAfterFillbyte[i])[::-1]

## Slide 12: 字节填充复原
#字节填充:去除标志字节和转义字节
InfoStringbyte=bytearray()
for i in range(len(InfoStringAfterFillbyte)):
if flag==1:
flag=0
continue
if InfoStringAfterFillbyte[i]==escByte[0]:
InfoStringbyte+=InfoStringAfterFillbyte[i+1:i+2]
flag=1
elif InfoStringAfterFillbyte[i]==flagByte[0]:
print('error')
else:
InfoStringbyte+=InfoStringAfterFillbyte[i:i+1]
InfoString=''
for i in range(len(InfoStringbyte)):
InfoString+='{:02X}'.format(InfoStringbyte[i])[::-1]

## Slide 13
运行结果
比特填充
字节填充

## Slide 14
设计思路
发送帧
send函数
pack函数
打包
模拟出错、丢帧
errorSimulation函数
基于停止等待协议的可靠通信
接收帧
recv函数
解包
unpack函数

## Slide 15: 发送帧
#字节填充:去除标志字节和转义字节
def send(self):#发送
sn=0#下一个要发送的帧的序号
for i,data in enumerate([b'package1', b'package2', b'package3',b'package4',
b'package1', b'package2', b'package3',b'package4']):
print('---------------------------------------')
while True:
try:
package=self.pack(data,sn)#打包数据
print('frame to send ',sn,' data no ',i)
rand=random.random()#模拟随机：帧丢失，帧出错，即发送过滤
if rand<lostRate:
print('frame lose')
elif rand<lostRate+errorRate:
print('frame error')
package=self.errorSimulation(package)#损坏的帧
self.s.sendto(package,self.sendAddress)
else:
self.s.sendto(package,self.sendAddress)#正确发送
ack=self.s.recv(100)
if self.isAck(ack,sn): #检查ACK
sn=1-sn
print('ack get ',sn)
break
else:
print('wrong sn ',sn,' no ',i)
except socket.timeout:#处理超时异常
print('timeout sn ',sn,' no ',i)

## Slide 16: 打包
def pack(self,data,sn):
package=bytearray([sn])+data#添加序列号
msg=int.from_bytes(package,'big')
msg,msgl,_=getSendMassage(msg,len(package)*8)#数据+CRC校验
package=msg.to_bytes(msgl//8,'big')
return packag

## Slide 17: 模拟出错、丢帧
def errorSimulation(self,package):
return package+b'0'

## Slide 18: 接收帧
def recv(self):
sn=0
while True:
print('frame expected ',sn)
package,_=self.s.recvfrom(1024)
if self.check(package,sn):#是期望的帧
print('right frame sn ',sn)
print(self.unpack(package))#解包
sn=1-sn
self.s.sendto(bytes([sn]),self.sendAddress)#返回ack
print('ack send ',sn)
print('---------------------------------------')
else:#不是期望的帧
print('wrong frame')
self.s.sendto(bytes([sn]),self.sendAddress)
print('ack send ',sn)

## Slide 19: 接收帧
def recv(self):
sn=0
while True:
print('frame expected ',sn)
package,_=self.s.recvfrom(1024)
if self.check(package,sn):#是期望的帧
print('right frame sn ',sn)
print(self.unpack(package))#解包
sn=1-sn
self.s.sendto(bytes([sn]),self.sendAddress)#返回ack
print('ack send ',sn)
print('---------------------------------------')
else:#不是期望的帧
print('wrong frame')
self.s.sendto(bytes([sn]),self.sendAddress)
print('ack send ',sn)

## Slide 20: 解包
def unpack(self,package):
return package[1:-2]帧

## Slide 21
发送进程
接收进程
运行结果
帧丢失
超时重传
帧出错
重传
帧出错
重传

## Slide 22
设计思路
主线程
帧的发送及相应处理
接收帧
子线程
基于连续ARQ协议的可靠通信
host
recvEvent
timeoutEvent
processEvent
有帧到达事件
超时事件
帧处理完毕事件

## Slide 23
关键代码
while True:
主线程，处理以下情况：
#1.有帧（包含ack）到达，开始处理帧
#2.发送方打开的窗口数未达规定限度，继续发送
#3.没有帧到达，触发帧处理完毕事件，子线程接收下一个帧

## Slide 24: 有帧到达
elif self.recvEvent.is_set():#有帧到达，开始处理帧
print('---------------------------------------')
self.recvEvent.clear()
if self.check(self.recvBuf, frameExpextedToRecv):#情况1：是期望的帧并且CRC检验为正确的帧
self.timer.cancel()
self.timer = threading.Timer(timeout, self.reportTimeout)
self.timer.start()#重置计时器
print(‘right frame sn ’, frameExpextedToRecv) #作为接收方，当前期望的帧的序号
print(self.unpack(self.recvBuf))
self.sendCount += (self.recvBuf[-3] -
ack+MAX_SEQ+1) % (MAX_SEQ+1)
ack = self.recvBuf[-3]
bufferSize = (sn-ack+MAX_SEQ+1) % (MAX_SEQ+1)
print('ack get ', ack)
frameExpextedToRecv = (frameExpextedToRecv+1) % (MAX_SEQ+1)#更新期望接收的帧的序号
self.recvCount += 1
elif self.checkCRC(self.recvBuf):#情况2：CRC校验为正确的帧，但不是期望的帧
print('wrong sn')
self.sendCount += (self.recvBuf[-3] -
ack+MAX_SEQ+1) % (MAX_SEQ+1)
ack = self.recvBuf[-3]
bufferSize = (sn-ack+MAX_SEQ+1) % (MAX_SEQ+1)
print('ack get ', ack)
else:#情况3：错误的帧
print('wrong frame')
self.processEvent.set()#触发帧处理完毕事件

## Slide 25: 等待超时
elif self.timeoutEvent.is_set():#等待超时，重发
print('---------------------------------------')
self.timeoutEvent.clear()
self.timer.cancel()
self.timer = threading.Timer(timeout, self.reportTimeout)
self.timer.start()#重置计时器
for i in range(bufferSize):
package = self.pack(
data[buffer[ack+i]], ack+i, frameExpextedToRecv)
print('frame to send ', ack+i, ' data no ', buffer[ack+i])
rand = random.random()
if rand < lostRate:
print('frame lose')#失帧模拟
elif rand < lostRate+errorRate:
print('frame error')#错帧模拟
package = self.errorSimulation(package)
self.sForSend.sendto(package, self.sendAddress)#发送错帧
else:
self.sForSend.sendto(package, self.sendAddress)#发送帧
time.sleep(timeForSend)

## Slide 26: 发送方打开的窗口数未达规定限度，继续发送
elif bufferSize < MAX_BUFSIZE and i_data < len(data):#发送方打开的窗口数未达规定限度，继续发送
print('---------------------------------------')
package = self.pack(data[i_data], sn, frameExpextedToRecv)
print('frame to send ', sn, ' data no ', i_data)
buffer[sn] = i_data
sn = (sn+1) % (MAX_SEQ+1)#更新下一个待发送的帧
bufferSize += 1
i_data += 1
rand = random.random()
if rand < lostRate:
print(‘frame lose’) #失帧模拟
elif rand < lostRate+errorRate:
print(‘frame error’) #错帧模拟
package = self.errorSimulation(package)
self.sForSend.sendto(package, self.sendAddress)
else:
self.sForSend.sendto(package, self.sendAddress)
time.sleep(timeForSend)

## Slide 27: 没有数据到达
if not self.recvEvent.is_set():#没有数据到达
self.processEvent.set()#触发数据处理完毕事件

## Slide 28: 子线程接收帧
def recv(self):
while True:
# print('recv')
if self.recvCount == dataLen and self.sendCount == dataLen:
break
self.recvBuf, _ = self.sForRecv.recvfrom(1024)#缓存接收到的帧
self.recvEvent.set()#触发帧到达事件
self.processEvent.wait()#等待数据处理完毕（检错，解包）
self.processEvent.clear()

## Slide 29
运行结果
frame1丢失
回退到frame1并开始重传
host1

## Slide 30
运行结果
host2
期望1，但1已经丢失后续到达的为2，3被丢弃

## Slide 31
总结
在数据链路层，我们把关注点放在一个完整的信息块-帧上，随之而来的一系列问题及解决方案：
1.成帧：字节填充、比特填充
2.处理传输错误：循环冗余校验（CRC）
3.基本的数据链路层协议：停止等待协议、连续ARQ协议
通过小组合作，完成了循环冗余校验CRC生成和校验、透明传输、基于停止等待协议的可靠通信、基于连续ARQ协议的可靠通信，对于数据链路层有了更深一步的理解。